## Slide 1
01
热环境与热舒适
THERMAL COMFORT
8 VIDEOS · ~27 MIN

## Slide 2
V01
你的身体如何感受建筑
⏱ 3min
"闭上眼睛感受一下——你觉得冷、热、还是刚好？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
热舒适定义——人对热环境表示满意的心理状态
热感觉主观评分：1-7分（很冷→很热，4=中性）
同一教室、同一温度，为什么有人喊冷有人喊热？
建筑师设计的不只是空间，而是人的热体验
Fanger教授的故事：几百个大学生打分，拟合出PMV方程
从今天起，用「热舒适」的视角看每一座建筑。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 3
V02
人体热平衡：你就是行走的散热器
⏱ 4min
"原地高抬腿30秒——你现在热了吗？热量从哪来的？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
人体热平衡方程：M ± R ± C − E = ΔS
代谢率(met)：睡觉0.7 / 静坐1.0 / 站立2.0 / 打篮球8.0
服装热阻(clo)：短袖0.1 / 西装1.0 / 羽绒服3.0
人体散热途径占比：辐射45%、对流30%、蒸发25%
你是一个恒温37°C的散热器——建筑的任务是帮你维持热平衡。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 4
V03
温度大将军：最直观的热环境要素
⏱ 3min
"冬天在宿舍打游戏，没开空调，手指僵了——为什么？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
空气温度（干球温度）定义与舒适范围
夏季24-28°C / 冬季18-24°C
垂直温差——头脚温差大于3°C→不舒服
地暖 vs 暖气片的垂直温度分布差异
好的温度设计，从脚到头温差不超过3°C。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 5
V04
辐射隐形侠：没有介质也能传热
⏱ 3.5min
"冬天出太阳，站到窗边——空气温度没变，但你暖洋洋的。为什么？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
平均辐射温度(MRT)：周围各表面温度的加权平均值
黑球温度计原理——黑色空心铜球吸收四周辐射
窗边MRT可能比气温低5-10°C——冷窗效应
建筑师直接影响MRT——围护结构保温决定一切
你的身体不只在感受空气温度，更在和四面墙壁「对话」。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 6
V05
湿度黏人精：武汉为什么比北京更难熬
⏱ 3min
"同样35°C，武汉和北京哪个更难熬？湖北的同学秒懂。"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
相对湿度定义与舒适范围30%-70%
高湿度+高温：汗液蒸发受阻→散热能力下降
武汉35°C+RH80% 体感 >> 北京35°C+RH30%
南方促进通风除湿 / 北方防止过度干燥
湿度不直接让你热，但它阻止你散热——这才是「闷」的物理本质。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 7
V06
风速小帮手：最便宜的热舒适调节器
⏱ 3min
"夏天开风扇——空气温度一点没变，但你凉快了。魔法在哪？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
气流速度舒适范围：夏季0.15-0.3m/s，冬季＜0.15m/s
风的对流散热加速——带走皮肤表面热空气层
吹风感(Draft)：冬季冷空气贴着地面灌入
门窗位置决定通风路径→建筑师决定风怎么走
风是「最便宜」的热舒适调节器——不需要一度电，只需要一个聪明的开口。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 8
V07
PMV：把「感觉」变成数字
⏱ 4min
"你能不能用一个数字——就一个——告诉我一个房间到底舒不舒服？PMV就是答案。"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
PMV预测平均热感觉投票：−3(冷)～0(最佳)～+3(热)
六个输入参数：气温、MRT、湿度、风速、met、clo
Fanger热舒适方程——六个参数→一个PMV
ISO 7730推荐：−0.5～+0.5
建筑师能直接干预MRT和风速，间接影响温度和湿度
PMV把一个主观的「感觉」变成了可以计算、可以比较、可以优化的科学指标。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS

## Slide 9
V08
PPD：为什么总有人不满意
⏱ 3min
"即使你把房间调到「理论最佳」——仍有5%的人会觉得不舒服。为什么？"
KNOWLEDGE POINTS 知识点
PPD预测不满意百分比
PMV=0→PPD=5%，PMV=±1→PPD≈27%
个体差异：代谢率、服装、心理预期
好的设计：让大多数人舒适，给少数人调节自由
5%的「不满意」是自然规律——好的设计给用户一扇可以自己开的窗。
GOLDEN QUOTE
建筑物理-1（热工）· BUILDING PHYSICS